#### Manuale di installazione del modem PCI ADSL

#### DSL-100D

First Edition (February, 2000)

6DSL100QML01

Printed In Taiwan

RECYCLABLE

### Introduzione

Questo manuale di installazione fornisce le istruzioni per la messa in opera di un modem PCI ADSL D-Link DSL-100D. Informazioni più dettagliate riguardanti il modem DSL-100D, i relativi componenti, la realizzazione delle connessioni di rete e le specifiche tecniche sono disponibili nel manuale utente fornito con il modem stesso.

#### Disimballaggio

Aprire con cautele la confezione contenente il dispositivo ed estrarre il contenuto.  Accertare la presenza dei seguenti componenti:

- 1 Modem PCI ADSL.

- 1 CD-ROM contenente il driver DSL-100D.

- 1 Manuale Utente.

- Il presente Manuale di installazione.

Controllare il dispositivo e tutti i componenti.  In caso di componenti danneggiati o mancanti riferire immediatamente il problema al proprio fornitore

## Requisiti

Per funzionare con la scheda modem PCI ADSL DSL-100D, il PC deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- PC AT IBM o IBM compatibile con processore Pentium®  a 100Mhz o superiore

- 6 MB di spazio su disco (minimo)

- 32 MB di memoria RAM o superiore

- CD-ROM 24x o superiore

- Microsoft Windows 95 (OSR1 o OSR2), 98 (I o II edizione), o NT 4.0 (Service Pack 3)

NOTA: Durante l’installazione potrebbe essere richiesto il CD di installazione di Windows (95, 98 o NT). Se non si dispone del CD, contattare il fornitore e individuare la directory di installazione dei file di sistema Windows.

#### Supporto del driver

| Sistemi operativi | RFC 1483 | RFC 1577 | RFC 2364 (PPPoA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Win95 – OSR1 & OSR2 | Si | No | Si |
| Win98 – I edizione | Si | No | Si |
| Win98 – II edizione | Si | Si | Si |
| NT 4.0 – Service Pack 3 | Si | No | Si |

### Connessione della scheda alla linea ADSL

- Connettere il cavo di rete alla porta RJ-11 posta sulla scheda modem PCI ADSL.

- Connettere l’altra estremità del cavo telefonico alla presa ADSL a muro.

- Chiudere il PC e riconnettere tutti i cavi.

## Installazione e configurazione iniziale

#### Installazione hardware

- Eseguire lo shut down e spegnere il sistema.

- Disconnettere il sistema dalla presa elettrica.

- Rimuovere il coperchio dello chassis.

- Toccare lo chassis del sistema o connettere la terminazione in rame delle spinotto antistatico a un componente metallico dello chassis per creare la messa a terra.

- Rimuovere la protezione di uno slot PCI libero e inserire il modem come illustrato nella figura 1. (La “protezione dello slot” è rappresentata dalla lamina in metallo che chiude l’apertura posta sul lato posteriore dello chassis del computer. I connettori esterni del modem devono essere inseriti all’interno di tale apertura.)

Figura 1 Inserimento del modem in uno slot PCI

- Premere con decisione il modem nello slot. Avvitare il modem allo chassis con le apposite viti.

- Richiudere lo chassis e connettere il sistema alla presa elettrica.

#### Installazione software

Il seguente paragrafo fornisce tutte le informazioni per l’installazione e la configurazione di una scheda modem PCI ADSL. Per completare la configurazione del modem PCI ADSL, è necessario conoscere i parametri TCP/IP, inclusi i valori PVC (VPI e VCI), l’indirizzo IP, il gateway e il nome del server di dominio. Per portare a termine l’installazione è inoltre richiesto il CD di installazione del sistema operativo.

#### Windows 98 (Esempio)

Questo paragrafo descrive l’installazione del driver di rete in ambiente Windows 98. Esistono due principali versioni di Windows 98:

- Windows 98 original (I edizione)

NOTE:	Prima di installare la scheda modem PCI ADSL verificare l’edizione del sistema operativo Win98 (I o II). Questa informazione è necessaria per garantire il corretto funzionamento della rete ADSL; la II edizione supporta funzionalità avanzate non supportate dalla I edizione. Per avere informazioni sull’edizione utilizzata rivolgersi al proprio fornitore.

La procedura di installazione è la seguente:

- Verificare l’installazione hardware della scheda modem PCI ADSL e quindi spegnere il PC.

- Windows 98 individua automaticamente la scheda modem PCI ADSL e ricerca il driver adeguato. Il sistema visualizza la prima finestra “Add New Hardware Wizard”.

- Fare clic su “Next.”

- Dalla seconda finestra “ Add New Hardware Wizard ”, selezionare “Search for the best driver for your device (Recommended).” E fare clic su “Next.”

- Inserire il CD ROM del driver della scheda PCI ADSL DSL-100D e selezionare “Specify a location:” dalla terza finestra “Add New Hardware Wizard”. Inserire il percorso corretto (per esempio, “E:\RFC1483\Win98Com” per Windows 98 I edizione) e fare clic su “Next.”

- Windows individua il file *.INF (w95dslh.inf per Windows 98 I edizione) nella directory specificata sotto al titolo “Location of the Driver:” (il nome del file potrebbe essere troppo lungo per essere contenuto nella finestra). Per continuare, fare clic su “Next” nella quarta finestra “Add New Hardware Wizard”.

- Windows inizia la copia dei driver. Il CD di Windows 98 deve essere inserito nell’unità CD-ROM o facilmente accessibile.

- Il sistema visualizza la finestra “Service Options”. Per proseguire con l’installazione standard (e passare al punto 11), fare clic su “Next”; in alternativa cliccare su “Advanced” per modificare i parametri relativi agli indirizzi di connessione.

- Esempio per RFC 1483. I valori PVC di default per Ethernet over ATM sono: VPI=0 e VCI=35. Se necessario è possibile cambiare questi valori nella finestra sopra illustrata. La gamma di valori per il parametro VPI varia da 0 a 255 mentre la gamma di valori per il parametro VCI è compresa tra 0 e 65,535. Consultare il proprio service provider ADSL per informazioni più dettagliate. Confermare le modifiche apportate ai parametri facendo clic su “OK”.

NOTA:	Un’errata configurazione dei parametri VPI e VCI può provocare errori di rete.

- Nella finestra “Service Option” cliccare su Next. Se non si è ancora provveduto in tal senso, la finestra “Insert Disk” richiede l’inserimento di un CD con etichetta “Windows 98 1st Edition CD-ROM”. Dopo avere inserito il CD cliccare su “Next.” Se i file di sistema sono memorizzati sul disco fisso (e cioè se non si utilizza un CD-ROM), specificare la directory di installazione di Windows 98 (per esempio “E:\RFC1483\Win98Com”) nella finestra “Copying Files” e confermare con “OK.”

- Windows termina l’installazione dei driver della scheda modem PCI ADSL DSL-100D e crea automaticamente un’icona. Per terminare la procedura di installazione, cliccare su “Finish” nella quinta finestra “Add New Hardware Wizard”.

- Nella finestra “System Settings Change” rispondere alla domanda “Do you want to restart your computer now?” cliccando su Yes.

- Consultare il paragrafo Verifying the Driver Installation for Windows 98 e seguire le relative istruzioni.

Informazioni aggiuntive sono disponibili online all’indirizzo http://www.dlink.it , o presso gli uffici elencati sul retro del Manuale Utente.