Modem USB ADSL

DSL-200

Manuale d’installazione

First Edition (Aug, 2000)

6DSL200.ML01

Printed In Taiwan

RECYCLABLE

# Introduzione

Il presente manuale di installazione fornisce le istruzioni per l’installazione e la connessione a Internet di un Modem ADSL USB DSL-200.

## Prima di iniziare

Per evitare problemi, leggere attentamente i seguenti paragrafi contenenti i requisiti per la corretta installazione del Modem. Prima di procedere con l’installazione del modem verificare tutti i requisiti.

## Sistema operativo

Il modem D-Link DSL-200 può essere installato su un PC con Microsoft® Windows 98, Windows 98 Seconda Edizione o Windows 2000.

#### Servizio ADSL

Per utilizzare il modem è necessario disporre di un servizio ADSL fornito dal gestore di rete o dal proprio Internet Service Provider (ISP). Contattare il gestore di rete per verificare la disponibilità del servizio ADSL nella zona.

A ogni estremità della linea ADSL, collegare un doppino telefonico 26 AWG con un connettore RJ-11.

#### Micro filtri

I servizi telefonici e i servizi ADSL condividono lo stesso filo in rame per la trasmissione dei rispettivi segnali; è quindi necessario installare un micro filtro (low pass filter) per ogni telefono che condivide una linea con un dispositivo ADSL. I micro filtri sono dispositivi in linea, semplici da installare, che vanno collegati al cavo telefonico tra il telefono e la presa a muro.

#### Porte USB

Oltre al sistema operativo Windows, il PC deve disporre di una porta USB (Universal Serial Bus). I PC più recenti sono generalmente già dotati di una porta USB, mentre i PC di vecchia generazione richiedono un’installazione a parte.

#### Impostazioni VPI e VCI

Il gestore di rete fornisce un numero VPI (Virtual Path Identifier) e un numero VCI (Virtual Channel Identifier) che devono essere inseriti durante la procedura di configurazione del modem.

## Descrizione e funzionamento del modem

I modem ADSL USB DSL-200 è semplice da installare e da utilizzare. Il dispositivo deve essere connesso direttamente a una porta USB del PC mediante un cavo USB standard.

## Pannello posteriore

Il pannello posteriore del modem è dotato delle porte USB e ADSL.

Pannello posteriore

## LED diagnostici/pannello frontale

Posizionare il modem in modo da permettere una semplice visualizzazione dei LED diagnostici, posti sul pannello frontale. Lasciare libera la superficie superiore del modem per consentire una corretta ventilazione ed evitare problemi legati al surriscaldamento del dispositivo

## LED diagnostici

Sul modem sono presenti i seguenti LED diagnostici:

Power - indica la corretta accensione del modem.

ADSL Link – indica un corretto collegamento ADSL.

## Fase 1 - Disimballaggio

- Modem USB D-Link DSL-200

- Cavo USB

- Cavo o connettore ADSL

- FLOPPY DISK per l’installazione

## Fase 2 – Realizzazione delle connessioni

ADSL con filtro e modem ADSL esterno

Per installare il modem seguire la procedura descritta:

- Inserire il CD ROM di installazione nella relativa unità.

- Inserire un’estremità del cavo ADSL (doppino telefonico 26 AWG) nella presa a muro (porta RJ-11).

- Inserire l’altra estremità del cavo ADSL nella porta ADSL del modem (porta RJ-11).

- Inserire la terminazione rettangolare del cavo USB nella porta USB del PC.

- Inserire la terminazione quadrata del cavo USB nella porta USB del modem. Il LED Power verde, posto sul modem si accende indicando la corretta connessione e l’accensione del modem. A questo punto è possibile installare il driver.

Seguire le istruzioni per l’installazione del software riportate nel paragrafo 3, individuando la parte relativa al sistema operativo utilizzato.

## Fase 3 - Installazione del software

Il modem DSL-200 può essere utilizzato con i seguenti sistemi operativi:

- Microsoftâ Windows 98

- Microsoftâ Windows 98 Seconda Edizione

- Microsoftâ Windows 2000

Le procedure di installazione sono leggermene differenti per i diversi sistemi operativi, è quindi necessario individuare le istruzioni adeguate in funzione del sistema operativo utilizzato. Per disinstallare il modem consultare l’appendice B del Manuale Utente.

#### I componenti da installare

È necessario selezionare il driver per il funzionamento del modem. Il tipo di driver da installare, dipende dal protocollo ADSL utilizzato dal fornitore del servizio. Chiedere assistenza al proprio gestore di rete o ISP per la scelta del driver di WAN o di LAN appropriato. Installare unicamente il driver necessario per il funzionamento del modem. La procedura di installazione descritta inseguito è identica per i driver di LAN e di WAN. Se non si è sicuri del tipo di driver da installare, consultare il paragrafo “Quale driver installare”.

Se il servizio ADSL utilizza il protocollo RFC 2364, PPP over ATM, installare il driver di WAN. Se il servizio ADSL utilizza il protocollo RFC 1483, Muliprotocol Encapsulation over ATM, installare il driver di LAN.

#### Installazione del software in ambiente Windows 98 o Windows 98 Seconda edizione

Questo paragrafo descrive la procedura di installazione utilizzata per installare un driver software su un PC con sistema operativo Windows 98 o Windows 98 Seconda Edizione.

La funzionalità Plug and Play individua automaticamente il modem connesso al PC mediante il cavo USB. L’utente viene sollecitato ad avviare la procedura di installazione eseguendo i seguenti passi:

- Una volta effettuata la connessione USB tra il modem e il PC, il sistema visualizza la finestra “Add New Hardware Wizard”. Inserire il disco di installazione nell’unità floppy disk  e cliccare su Next.

- Selezionare l’opzione “Search for the best driver…” e cliccare su Next.

- Nella finestra “Add New Hardware” selezionare l’opzione “Specify a location:” mediante la relativa casella di selezione. Il segno di spunta   ([) indica che la selezione è stata eseguita correttamente. Utilizzare il menu a tendina per evidenziare il percorso di installazione per il driver. Cliccare su Next.

- La finestra successiva informa che il driver del dispositivo è pronto per essere installato. Verificare le informazioni (driver di WAN o di LAN) riportate nella finestra. Se il driver visualizzato corrisponde a quello che si desidera installare, cliccare su Next.

- Al termine, viene visualizzata una finestra che annuncia il termine della procedura di installazione. Cliccare su Finish per accedere alla finestra “Properties”.

- Il sistema visualizza la finestra “Properties” con la tabella DSL Settings per la definizione del parametro Mode e dei numeri VCI e VPI, i cui valori di default sono rispettivamente 88 e 0.

Inserire i numeri VCI e VPI forniti dal gestore di rete o dall’IPS. Per modificare le impostazioni di default, cliccare sui numeri VCI e VPI per evidenziarli e inserire i valori corretti. Dopo avere inserito entrambi i valori cliccare su OK.

In questo menu non sono richiese ulteriori impostazioni. Una volta inseriti i numeri VCI e VPI tutti gli altri parametri vengono determinati automaticamente.

- Al termine è necessario riavviare il PC per rendere operative le modifiche. Se si desidera riavviare il computer immediatamente, cliccare su Yes. Dopo il nuovo avvio del PC, il modem è pronto per essere utilizzato.

#### Installazione del software in ambiente Windows 2000

Questo paragrafo descrive la procedura di installazione del driver su un PC con sistema operativo Windows 2000.

La funzionalità Plug and Play individua automaticamente il modem connesso al PC mediante un cavo USB; l’utente viene sollecitato a installare il driver, eseguendo i seguenti passi:

- Una volta effettuata la connessione USB tra il modem e il PC, il sistema visualizza la finestra “Add New Hardware Wizard”. Inserire il disco di installazione nell’unità floppy disk e cliccare su Next.

- Selezionare l’opzione “Search for a suitable driver…” e cliccare su Next.

- Le opzioni “CD-ROM disk drives” e “Floppy disk drives” dovrebbero essere già selezionate ed evidenziate dal segno di spunta ([) nelle relative caselle. Cliccare su Next.

- Viene visualizzata la finestra “Windows has found a driver for this device.” Per caricare un driver di WAN, cliccare su Next e passare al punto 6. Per caricare un driver di LAN, selezionare l’opzione “Install one of the other driver” e cliccare su Next. Proseguire dal punto 5.

- In questa finestra è possibile specificare se si desidera caricare un driver di WAN o di LAN. Selezionare l’opzione desiderata e cliccare su Next.

- Il sistema visualizza un messaggio per informare che il software non contiene una firma digitale. La firma digitale non è necessaria; D-Link ha testato il software con Windows 2000. Cliccare su Yes per proseguire con la procedura di installazione. Il driver viene copiato sul sistema.

- Dopo avere caricato il driver, il sistema visualizza nuovamente il messaggio “Found New Hardware Wizard”, elencando il software appena installato. Cliccare su Finish per completare l’installazione.

- Il sistema visualizza la finestra “Properties” con la tabella DSL Settings per la definizione del parametro Mode e dei numeri VCI e VPI, i cui valori di default sono rispettivamente 88 e 0.

- Inserire i numeri VCI e VPI forniti dal gestore di rete o dall’ISP. Per modificare le impostazioni di default, cliccare sui numeri VCI e VPI per evidenziarli e inserire i valori corretti. Dopo avere inserito entrambi i valori cliccare su OK.

- In questo menu non sono richiese ulteriori impostazioni. Una volta inseriti i numeri VCI e VPI tutti gli altri parametri vengono determinati automaticamente.

- Al termine è necessario riavviare il PC per rendere operative le modifiche. Se si desidera riavviare il computer immediatamente, cliccare su Yes. Dopo il nuovo avvio del PC, il modem è pronto per essere utilizzato.

#### Informazioni aggiuntive

Maggiori informazioni sono disponibili nel Manuale Utente o online agli indirizzi http://www.dlink.it per l’Italia o attraverso gli uffici riportati sul retro del Manuale Utente.