Allegato A

Comunità  Montana n° 4 “Riviera di Gallura”

- V.le Aldo Moro n°151  - OLBIA -  Tel. 0789 568100 -  Fax  0789 57479 -

- BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO AUTOMEZZI-

Descrizione caratteristiche tecniche

caratteristiche tecniche dell’autoBOTTE:

- Dimensioni massime: lunghezza 4.700 – larghezza 2.200 ;

- Portata: calcolata carico almeno 5.700 –  P.T.T.  da 9.000 a 10.000 Kg.;

- Motore: cilindrata minima 4500 ccm – iniezione elettronica;

- Potenza: minimo 180 CV / 132 KW a 2.400 giri/min.;

- Trazione: integrale 4x4;

- Impianto freni: impianto a tamburo 2 circuiti, ABS, bl. Differenziale, freno motore;

- Sterzo: volante a idroguida,  regolabile,  con serratura sullo sterzo;

- Serbatoio: minimo 150 lt.;

- Cabina: tipo compatto;

- Dotazioni: 2 batterie – tromba - presa per carica in cabina – impianto lampeggio emergenza – cuneo con supporto – cassetta pronto soccorso – sedile conducente confort – illuminazione gradini;

CARATTERISTICHE TECNICHE ALLESTIMENTO AUTOBOTTE:

- Cisterna: da lt. 4.000 in acciaio inossidabile AISI 316 con paratie frangiflutti, dotata di passo d’uomo con portello, valvola di fondo con vaschetta di drenaggio, canna per livello visivo del carico, valvola di riempimento dall’esterno;

- Telaio: cisterna montata su falso telaio in acciaio scatolato con almeno 6 mensole di ancoraggio; pianetto posteriore per alloggiamento: pompe, rulli naspo e bocche di mandata; sistemazione anteriore di vano porta materiali con più ripiani e sistema di bloccaggio;

- Distribuzione acqua:

-n°1 pompa idraulica erogante olio ad alta pressione a due motori idraulici asserviti

alle pompe, dotata di capiente serbatoio idraulico, raffreddamento ad olio

idraulico e deviatore per selezionare utenze;

-n°1 pompa idraulica ad alta pressione minimo 130 lt./min. asservita a due naspi;

-n°1 pompa idraulica a bassa pressione da 4 a 6 bar asservita a due bocche mandata;

-n°2 rulli naspo da ½” lunghezza 50 mt. montato su rullo con pistola getto variabile;

-n°2 manichette da mt.20 collegate ad una bocca di mandata acqua UNI 70;

-n°2 manichette da mt.20 collegate ad una bocca di mandata acqua UNI 45;

-n°1 clarinetto smontabile per erogazione acqua asservito a 4 rubinetti per

spillaggio con fusti;

caratteristiche tecniche dell’autoCARRO ANTINCENDIO:

- Dimensioni autotelaio: lunghezza max. 2.000 mm. – larghezza min. 1.500 mm.;

- Portata: calcolata carico almeno 3.000 Kg - –  P.T.T.  max  5.500 Kg;

- Motore: diesel “common rail” - cilindrata minima 2600 ccm;

- Potenza: minimo 120 HP;

- Trazione: integrale 4x4, presa di forza al riduttore per accessori;

- Impianto freni: ABS,  bloccaggio differenziale, e terzo differenziale centrale;

- Sterzo: volante a idroguida,  con serratura sullo sterzo;

- Cabina: autista  e 2 passeggeri;

CARATTERISTICHE TECNICHE ALLESTIMENTO AUTOCARRO :

- Serbatoio in acciaio inox AISI 304 di portata minma di 1800 litri con paratie frangiflutti, dotata di portello inox di ispezione, bocchette di carico e scarico acqua,  valvola di fondo con vaschetta di drenaggio, canna per livello visivo del carico, valvola di fondo con punto raccalota acqua, staffe di ancoraggio, fissaggio a falsotelaio di adeguate dimensioni;

- Pompa con portata minima 130 lt./min. con sistema di filtraggio acqua;

- N°2 rulli naspo con 2 naspi da ½ (mezzo pollice) da mt 50 con pistola nebulizzatrice a getto variabile;

- Contenitore porta attrezzi di facile  carico;