CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA VILLETTA

"COMPLETAMENTE FINITA"

DA EDIFICARSI NEL CENTRO RESIDENZIALE COLLE DIANA - SUTRI -

LOTTO N.  …………..

Per il capitolato dei lavori inerenti una "VILLETTA COMPLETAMENTE FINITA" occorre fare riferimento al capitolato del "FINITO CON IL PIANO SEMINTERRATO AL RUSTICO" aggiungendo le seguenti finiture riguardanti il Piano seminterrato:

- Realizzazione delle tramezzature per la definizione ( se previsto in progetto) di un piccolo bagnetto compresa la fornitura e posa in opera di porta liscia in essenza.

- Impianto idrico bagnetto con fornitura e posa in opera dei seguenti sanitari: tazza con cassetta, lavabo.

- Adeguamento dell'impianto elettrico del seminterrato con l'introduzione di altri tre punti luce oltre quelli previsti in capitolato un punto telefonico ed un punto antenna TV, più due punti luce per il bagnetto. Predisposizione del cavidotto per l'arrivo della linea citofonica.

- Intonacatura delle pareti e del soffitto con intonaco premiscelato a base di cemento, calce, inerti calcarei ed additivi chimici spruzzato a macchina, livellato con staggia e quindi lisciato con analogo materiale di finitura.

- Pavimentazione  in monocottura del formato indicativo 30x30, previa impermeabilizzazione del battuto di cemento con guaina impermeabilizzante al poliestere dello spessore di 3mm.

Lungo tutte le pareti del seminterrato sarà fornito e posto in opera uno zoccolino battiscopa alto 7 cm. in monocottura con colore in armonia con la pavimentazione.

Rivestimento pareti bagnetto con maioliche  tinta unita 20x20  altezza 1,60 ml.

Pavimenti e rivestimenti verranno scelti su campionatura fornita dell'Impresa ; per scelte particolari si procederà così come stabilito all'art. 10 del Capitolato.

- Tinteggiatura previa rasatura e stuccatura delle pareti a tinta semilavabile e dei soffitti a tempera.

- Impianto di riscaldamento con fornitura e posa in opera di radiatori e piastre in alluminio collocati in tutti i locali del piano seminterrato. Ogni corpo scaldante sarà provvisto di valvola di sfiato aria e sarà collocato in opera su almeno due mensole a muro. Rete di distribuzione in rame ricotto idoneamente coibentato e posta sotto traccia. La distribuzione del fluido termovettore sarà del tipo a due tubi, uno per l'andata ed uno per il ritorno, con collettore complanare.