ALTB 40/ 60 CARICA BATTERIE TESTER BATTERIE USO MARINO QUATTRO MODELLI PER BATTERIE A 12 O 24 VOLT PER CORRENTE DI CARICA FINO A 40 O 60 AMP. CARICA DA UNO A QUATTRO BATTERIE COLLEGATE IN MODO DISTINTO EROGA FINO A 60 AMP SIA A 12 VOLT SIA A 24 VOLT. IN MODO STABILIZZATO COLLAUDA LO STATO DI EFFICIENZA E DI AFFIDABILITA’ DELLE BATTERIE OPERA CICLI DI SOVRACCARICA PER LE BATTERIE SEMISOLFATATE USA UN DISPLAY DI RIDOTTE DIMENZIONI SISTEMABILE OVUNQUE PER LE VERIFICHE DI STATO DI CARICA DI OGNI BATTERIA E DELLA CORRENTE ASSORBITA SIA COMPLESSIVAMENTE SIA IN MODO DISTINTO DA OGNI BATTERIA IN RICARICA PER LA RICARICA DI PICCOLE BATTERIE LA CORRENTE PUO’ ESSERE REGOLATA A VALORI RIDOTTI. DIMENSIONI MOD.12V 40 AMP 38X18 X22 CM. DISPLAY 10X5,5,3 CM. PESO 10KGR.