|  | DAL VENTO L’ENERGIA NECESSARIA AI SERVIZI ELETTRICI DI BORDO . MARINER L’AEROGENERATORE A CONTROLLO ELETTRONICO |
| --- | --- |
| MARINER E’ STATO STUDIATO PER ESSERE INSTALLATO SU MEZZI MOBILI QUALI : BARCHE-CAMPER-ROULOTTES-ECC. |
|  | LA SUA REALIZZAZIONE RISPONDE ALLE ESIGENZE DI: Funzionalità –robustezza –ingombro-estetica- praticità di installazione I COMPONENTI ED I MATERIALI IMPIEGATI : Involucro in vetroresina , dinamo a norma Cenelec con indotto plastificato, elica in duralluminio , o policarbonato RISPONDONO IN PIENO ALLE SOLLECITAZIONI ELETTROMECCANICHE E ALLA CORROSIONE DELL’AMBIENTE MARINO. |
|  | L’impiego di MARINER è particolarmente indicato nelle zone soggette alle forti bufere come sulle cime dei monti nell’uso su ponti radio o altro. |
| MARINER si allinea verso tutte le direzioni del vento .Nel caso di venti di forte intensità l’elica resta a velocità limitata grazie all’azione frenante esercitata dalla sua dinamo potente. E’dotato di un convertitore elettronico per compiere una serie di funzioni preziose quali; Pieno recupero della energia trasmessa dal vento anche quando spira a velocità ridotta Utilizzazione razionale delle batterie di accumulo, grazie all’uso di un relè voltometrico Monitoraggio dello stato di servizio con l’uso di led colorati. |
| SCHEDA TECNICA Impiego Previsto; Ricarica di accumulatori al pb o alcalini a 12 o 24 o altro a richiesta . Corrente erogabile oltre 10 amp a 12 volt , per vento superiore a 20 nodi Velocità minima utile del vento 4 nodi Dinamo in cc,360 watt a norma CENELEC. Elica bipala in policarbonato trasparente o duralluminio. Diametro dell’elica su modello standard 80 cm. Struttura in vetroresina e acciaio inox .Peso 7kgr. Spazio di manovra come cilindro d=1 mtr.-h=50 cm Installazione per innesto su supporto tubolare di diametro pari a 30mm. Stabilizzazione con morsetto a vite posto sulla base. Il convertitore recuperatore misura 20x15x8 cm pesa 0,9 kgr . puo’essere installato a parete. COSTRUZIONI GMD EL ROMA tel+fax 0687133854 , web www.gmdel.com |  |
| ALTRI PRODOTTI GMDEL PER LA NAUTICA. CARICA BATTERIE CON TESTER AFFIDABILITA’ INCORPORATO. PROTEZIONI CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE . TESTER ELETTRAUTO COMPUTERIZZATI PER I COMPONEMTI DI BORDO, ISTALLAZIONE PLANCIA COMANDO |