# Pentium II di Intel

Intel , anche se sono alcune le cose discutibili , é innegabilmente il leader mondiale delle CPU per PC . Nonostante i decisi sforzi di AMD e Cyrix , la loro posizione é comunque quella di inseguitori , costretti ad una corsa tecnologica e commerciale di dimensioni ogni giorni piú grandi . La reazione di Intel all' avvicinarsi dei concorrenti all'area MMX , suo attuale punto di forza , con il K6 di AMD ed il futuro M2 di Cyrix , é stata la presentazione di una CPU per molti aspetti rivoluzionaria , il Pentium II . Inizialmente conosciuto come Klamath , già a prima vista é un prodotto nuovo .E’ costituito da una cartuccia di plastica speciale e metallo , detta SEC Cartridge che contiene al suo interno un circuito stampato che ospita il chip vero e proprio della CPU , in un contenitore BGA (Ball Grid Array) , uno speciale chip di controllo ed i chip della cache , tutti in contenitori per montaggio superficiale a molti pin. Pentium II é installato sulla mainboard con l'uso di un connettore speciale , detto Slot 1 , a cui é fissata con guide a scorrimento , che evitano gli effetti delle vibrazioni e che sono dotate di blocco meccanico , per impedire lo sfilamento accidentale del modulo .

SEC - SEC Cartridge (Single Edge Contact Cartridge = cartuccia ad una fila di contatti) é il nuovo package di Intel Pentium II . E' stato progettato per rispondere a molti requisiti:

- la cartuccia SEC può ospitare interi sottoinsiemi con costi produttivi molto piú bassi dei package tipo Pentium Pro

- la cache L2 é un prodotto commerciale , che può essere upgradata via via che la tecnologia si perfeziona , senza particolare carico sul progetto iniziale

- la struttura del bus é la stessa del Dual Indipendent Bus usata nel Pentium Pro , con il quale condivide i chipset della mainboard e quindi gli aspetti positivi dell'architettura

- é possibile raggiungere frequenze di lavoro piú alte , ben oltre i fatidici 200MHz , pur permettendo una completa corrispondenza alle norme per la Compatibilità Elettromagnetica .

- la dissipazione del calore é facilitata da una superficie molto ampia (thermal plate) su cui si integra il dispositivo di raffreddamento

- Inoltre , last but not l'East , il SEC rende piuttosto difficile la clonazione del prodotto ed il remarking (= " taroccamento ") della CPU .

SEC é montata su un connettore detto Slot 1 , il che fa prevedere futuri sviluppi , come é stato per gli standard "Socket" delle CPU Pentium . Sono in preparazione SEC adeguate ad usi diversi , come server , workstation ed anche portatili . Il SEC richiede una serie di particolari per il montaggio sulla mainboard , detti "retention mechanism " , di solito forniti con la mainboard . SUPERMICRO ha già disponibili mainboard per Pentium II , sia con CPU singola che doppia . Sfruttando poi la Compatibilità con la struttura P6 , SUPERMICRO ha adottato una soluzione che consente di installare sulla stessa mainboard sia Pentium Pro che Pentium II , garantendo all' Utente la massima flessibilità .

Pentium II é un circuito stampato su cui sono montati molti componenti : al centro é ben riconoscibile la CPU nel moderno package BGA ; ai lati si notano due dei chip della cache L2 e numerosi componenti passivi (condensatori e resistenze) . In basso il circuito termina con le piazzole dorate del connettore , interrotto dal taglio della chiave di polarizzazione che impedisce una inserzione errata nello Slot1 . Si notano anche i numerosi fori di fissaggio e le sagomature del modulo ; la vista é dal lato che va a contatto con il radiatore metallico , che si appoggia all'area centrale della CPU , accoppiata con un lieve strato di compound termoconduttivo . Pentium II dissipa una potenza lievemente inferiore a Pentium Pro , comunque intorno a 35W , il che rende necessario l' uso di un corposo radiatore.

In sostanza Pentium II ha le seguenti caratteristiche salienti :

- architettura P6 , compatibile con strutture hardware Pentium Pro

- Dual Bus Indipendent Architecture .

- high-speed cache L2 integrata

- tecnologia MMX integrata .

- miglioramento delle prestazioni nell' area a 16 bit

- frequenze interne elevate , in futuro superiori a 300MHz

Probabilmente l'unico neo di Pentium II é la prestazione della cache L2 , meno brillante di quella di Pentium Pro , a causa della diversa struttura costruttiva : la cache L2 interna al package di Pentium Pro lavora alla stessa velocitá di clock del processore , mentre quella di Pentium II , esterna , lavora a meta del clock . Nonostante questo , la maggior potenzialitá della soluzione SEC consente al Pentium II di raggiungere prestazioni inimmaginabili fino a poco tempo fa e con costi in via di continua e decisa riduzione . Perché una soluzione costruttiva cosi diversa dal "normale " ? I motivi sono molteplici :

- la struttura SEC+Slot permette una flessibilità di soluzioni ed alternative molto maggiore che non il PGA+Socket . Con questa soluzione costruttiva , Intel é molto piú libera di modificare il contenuto del SEC , adattandolo ad ogni possibile esigenza , senza spese eccessive

- la struttura SEC+Slot , grazie anche alla cache fornita da terze parti , e' molto piú adatta alla produzione di massa a basso costo di quanto non lo sia Pentium Pro

- le frequenze massime raggiungibili sembrano , in teoria , viaggiare verso limiti ben superiori ai 400MHz , cosa difficile da ottenere con Socket 7 o 8

- il package SEC scherma meglio il processore per le emissioni elettromagnetiche , notevoli a frequenze cosi alte . Inoltre la superficie radiante é maggiore e consente un migliore raffreddamento

- non ultimo , SEC+Slot sono proprietà di Intel , il che rende problematico ai concorrenti la possibilitá di creare cloni .

Pentium II é stato rilasciato ufficialmente nel maggio '97 ed attualmente pare essere la CPU piú performante in assoluto , assommando i vantaggi della tecnologia MMX a quelli della struttura Pentium Pro , senza i limiti nell' area a 16 bit , coadiuvata dal clock , 233 o 266MHz , con un 300MHz in preparazione . Pertanto si posiziona come prodotto ideale per tutta l'area professionale , dalla workstation multimediale al server con piú CPU . Attualmente il costo ancora elevato ne arresta la diffusione verso i segmenti inferiori del mercato , ma si attendono decise riduzioni quando inizierà ad essere prodotto in grandi volumi .

Raffreddamento del SEC - Secondo le specifiche di Intel , la massima temperatura per il Pentium II é di 75 °C misurata al centro della piastra metallica del SEC (thermal plate) . É necessario quindi un radiatore di calore abbastanza ampio ; ci sono due possibilitá :

- radiatore passivo (senza ventola) ; il vantaggio é che non ha parti in movimento (soggette a guasti) e che raccoglie una quantitá di polvere minore dei radiatori con ventola . Richiede peró un case che corrisponda alle specifiche ATX 2.01 , in cui la ventola dell' alimentatore spinga un sufficiente flusso di aria sul processore . Nel caso di mainboard in formato AT non é sicuramente adatto . Occorre utilizzare la soluzione seguente .

- radiatore attivo (con ventola) ; la proposta Intel del processore Pentium II in box prevede la presenza di questo tipo di radiatore , dotato di una ventola che consente il sicuro raffreddamento del processore . L'illustrazione seguente rappresenta l' installazione del SEC , completo di radiatore attivo :

Vista di Pentium II con radiatore attivo :

- Retension mechanism : é il supporto meccanico che sostiene il SEC . E' fissato con viti sulla mainboard , alle estremità dello Slot1 . Due clips a scatto impediscono lo sfilamento indesiderato del SEC . É fornito con la mainboard

- Processor : il Pentium II nel SEC

- Fan : ventola per il raffreddamento del radiatore

- Shrould covering heatsink pins : copertura delle alette del radiatore ; costituisce un canale per la circolazione dell'aria di raffreddamento , che entra spinta dalla ventola ed esce dopo aver lambito l' intero radiatore

- Fan power connector : cavo di alimentazione della ventola (12V) ; va collegato ad un opportuno connettore sulla mainboard

- Heatsink support mechanism : supporto meccanico per il radiatore . É fornito con il radiatore ed é fissato sulla mainboard con clips in plastica

In ogni caso occorrerá considerare con attenzione il problema termico , evitando l'uso di case inadeguati e indirizzando le proprie scelte su prodotti approvati da Intel .

A che tensione funziona Pentium II - Le specifiche di Intel prevedono una tensione tipica di 2,8V , con limite tra 2.73 e 2.9V . Questa tensione é prodotta da un VRM, che dovrebbe essere di tipo Voltage ID. Nel caso di VRM a tensione fissa o programmabili con jumper , verificare che la tensione impostata sia quella richiesta dal processore . I VRM ID , invece , scelgono automaticamente la tensione adeguat al SEC installato ; le schede madri EPOX e SUPERMICRO dispongono di VRM ID . Attualmente le CPU Pentium II sono disponibili in due modelli :

- " Klamath" , che comprende le CPU da 233 a 300MHz , con clock a 66MHz , che hanno tensione di 2.8V

- "Deschutes" , che comprende la CPU 333MHz (clock 66MHz) e le CPU 350 e 400MHz (clock a 100MHz) che hanno tensione di 2V , dovuta alla riduzione della geometria costruttiva (.25 micron) , che consente maggiori prestazioni con un consumo ridotto , ma richiede una tensione di core piú bassa.