I principali criteri qualitativi per una rete ciclabile

Gerarchia. La rete ciclabile deve essere concepita secondo un modello gerarchico che distingua:



| Gli itinerari extraurbani |  | Gli itinerari principali urbani |
| --- | --- | --- |

Percorsi interni di quartiere finalizzati a raggiungere e collegare luoghi specifici



| Continuità |  | Capillarità |
| --- | --- | --- |



| Elemento fondamentale affinché la rete si presenti attrattiva nei confronti dell’utente, da curare soprattutto in fase di realizzazione dei primi tratti. |  | Si intende innanzitutto la funzione della rete ciclabile principale di collegare, in modo sicuro e veloce, i luoghi principali dei vari settori urbani. |
| --- | --- | --- |



| Riconoscibilità |  | Realizzabilità |
| --- | --- | --- |

| I percorsi che costituiscono una rete ciclabile, devono essere facilmente individuabili. La riconoscibilità si realizza attraverso l’omogeneità dei materiali e delle soluzioni utilizzate, che devono osservare i criteri di compatibilità con il contesto, con le funzioni e con il pregio delle aree attraversate. |  | Una rete ben progettata deve essere pianificata con interventi e programmi specifici e globali, ma può anche essere implementata con interventi locali in apparenza frammentari ma che ben articolati e organizzati, possono sfruttare sinergie con lavori di miglioramento e manutenzione urbana quali le asfaltature e quant’altro. |
| --- | --- | --- |



Globalità

Il progetto della rete deve essere affrontato in modo interdisciplinare coniugando gli aspetti di pianificazione legati ai trasporti, alla viabilità, all’urbanistica ed al recupero ambientale e culturale, al fine di recuperare la massima sinergia per ottimizzare le forme di mobilità urbana.